遊戲物理約束
Physics Constraints in Games
約束基礎
Constraint Basics
Part 1
Ming-Lun “Allen” Chou
周明倫

---
約束
Constraints
color white { x=0 }
color white { C=0 }
color white { y=0 }
color white { left[ matrix{x ## y} right] =0 }

---
不等式約束
Inequality Constraints
color white { C>0 }
?
color white { C<=0 }
color white { C=0 }
若
則執行

---
位置約束vs速度約束
Position Constraints vs Velocity Constraints
color white { C = 0 }
color white { dot {C}=0 }
color white { left[ matrix { V_x ## V_y } right] = 0 }
color white { left[ matrix{x ## y} right] =0 }

---
範例：地面約束
Example: Ground Constraint
color white { y > 0 }
color white { y <= 0 }
color white { y = 0 }
則執行
若
color white { V_y=0 }

---
範例：地面約束
Example: Ground Constraint
color white { C }
=位置誤差
color white { y }
用誤差
修正
color white { V_y }
color white { V_y + { %beta over h} y = 0 }
color white { V_y = -{ %beta over h} y }
→
→
color white { V_y=0 }

---
範例：地面約束
Example: Ground Constraint
color white { V_y = -{ %beta over h} y }

---
通則化
Generalization
color white { left[ matrix{ J_{V_1} # J_{V_2} } right] left[ matrix{ V_x ## V_y } right] + b = 0 }
color white { JV + b = 0 }
賈可比矩陣
Jacobian Matrix
速度矩陣
Velocity Matrix
偏重
Bias
color white { J }
color white { V }
color white { b }
:
:
:
:
:

---
範例：地面約束
Example: Ground Constraint
color white { V_y + { %beta over h} y = 0 }
color white { b = { %beta over h } y }
color white { J = left[ matrix { 0 # 1 } right] }

---
速度約束解析
Velocity Constraint Resolution
color white { J V +b=0 }
color white { V_2=V_1 + M^{-1} J^T %lambda }
color white { V_2 = V_1 + L %lambda }
color white { J (V_1 + M^{-1} J^T %lambda) + b = 0 }
color white { }
color red { L = ? }
color red { %lambda = ? }
color white { }
color white { (J M^{-1} J^T) %lambda = -( J V_1 + b ) }
color white { M ( V_2 - V_1 ) = J^ T%lambda }
color yellow bold { %lambda = {-( J V_1 + b )} over { (J M^{-1} J^T) } }
color white { M = left[ matrix { m # 0 ## 0 # m} right] }
質量矩陣
Mass Matrix
:
color yellow bold { L = M^{-1} J^T }

---
速度約束解析
Velocity Constraint Resolution
color white { J V +b=0 }
color white { M_eff = ( J M^{-1} J^T )^{ -1 } }
color white { %DELTA V = V_2 - V_1 = M^{-1} J^T %lambda }
有效質量矩陣
Effective Mass Matrix
color white { %lambda = {-( J V_1 + b )} over { (J M^{-1} J^T) } }
color white { %lambda = M_eff [-( J V_1 + b )] }
拉格朗日乘數
Lagrange Multiplier

---
範例：地面約束
Example: Ground Constraint
color white { J = left[ matrix { 0 # 1 } right] }
color white { b = { %beta over h } y }
color white { V_y + { %beta over h} y = 0 }
color white { %lambda = {-( J V_1 + b )} over { (J M^{-1} J^T) } = M ( - V_y1 - { %beta over h } y ) }
color white { left[ matrix { 0 # 1 } right] left[ matrix { V_x ## V_y } right] + { %beta over h } y = 0 }
color white { %DELTA V = M J^T %lambda = - V_y1 - { %beta over h } y }

---
多重約束
Multiple Constraints
color white { %lambda = {-( J V_1 + b )} over { (J M^{-1} J^T) } }
color white { J_{1} V + b_1 = 0 }
color white { J_{2} V + b_2 = 0 }
color white { %lambda = { (J M^{-1} J^T) }^{-1} [-( J V + b )] }
color white { J = left[ matrix { J_1 ## J_2 } right] }
color white { b = left[ matrix { b_1 ## b_2 } right] }
color white { V_2 = V_1 + M^{-1} J^T %lambda }

---
範例：點約束
Example: Point Constraint
color white { C: left[ matrix { x - P_x ## y - P_y } right] = 0 }
color white { J = left[ matrix { 1 # 0 ## 0 # 1 } right] }
color white { dot C: left[ matrix { V_x ## V_y } right] = left[ matrix { 0 ## 0 } right] }
color white { b = { %beta over h } C = { %beta over h } left[ matrix { x - P_x ## y - P_y } right] }

---
範例：點約束
Example: Point Constraint
color white { %lambda = { (J M^{-1} J^T) }^{-1} [-( J V + b )] }
color white { J = left[ matrix { 1 # 0 ## 0 # 1 } right] }
color white { V_2 = V_1 + M^{-1} J^T %lambda }
color white { %DELTA V = M^{-1} J^T %lambda = { { - %beta } over h } left [ matrix { x - P_x ## y - P_y} right ] }
color white { b = { %beta over h } C = { %beta over h } left[ matrix { x - P_x ## y - P_y } right] }

---
範例：點約束
Example: Point Constraint
color white { %DELTA V = { { - %beta } over h } left [ matrix { x - P_x ## y - P_y} right ] }

---
旋轉&轉動慣量
Rotation & Moment of Inertia
color white { left[ matrix{ x ## y ## a } right] }
color white { M = left[ matrix { m # 0 # 0 ## 0 # m # 0 ## 0 # 0 # I } right] }
color white { left[ matrix{ x ## y } right] }
color white { M = left[ matrix { m # 0 ## 0 # m } right] }
color white { V = left[ matrix{ V_x ## V_y ## %omega } right] }
color white { V = left[ matrix{ V_x ## V_y } right] }
color white { %lambda = { (J M^{-1} J^T) }^{-1} [-( J V + b )] }

---
範例：旋轉約束
Example: Rotation Constraint
color white { C: a - %theta = 0 }
color white { J = left[ matrix { 0 # 0 # 1 } right] }
color white { dot C: %omega = 0 }
color white { b = { %beta over h } C = { %beta over h } (a - %theta) }

---
範例：旋轉約束
Example: Rotation Constraint
color white { %lambda = { (J M^{-1} J^T) }^{-1} [-( J V + b )] }
color white { J = left[ matrix { 0 # 0 # 1 } right] }
color white { V_2 = V_1 + M^{-1} J^T %lambda }
color white { %DELTA V = M^{-1} J^T %lambda = { { - %beta } over h } (a - %theta) }
color white { b = { %beta over h } C = { %beta over h } (a - %theta) }

---
3D約束
3D Constraints
color white { M^{-1} = left[ matrix { 1 over m # 0 # 0 # 0 # 0 # 0 ## 0 # 1 over m # 0 # 0 # 0 # 0 ## 0 # 0 # 1 over m # 0 # 0 # 0 ## 0 # 0 # 0 # {} # {} # {} ## 0 # 0 # 0 # {} # I^{-1} # {} ## 0 # 0 # 0 # {} # {} # {} } right] }
color white { V = left[ matrix { V_x ## V_y ## V_z ## A_x ## A_y ## A_z } right] }
color white { M = left[ matrix { m # 0 # 0 # 0 # 0 # 0 ## 0 # m # 0 # 0 # 0 # 0 ## 0 # 0 # m # 0 # 0 # 0 ## 0 # 0 # 0 # {} # {} # {} ## 0 # 0 # 0 # {} # I # {} ## 0 # 0 # 0 # {} # {} # {} } right] }

---
範例：點約束 + 旋轉
Example: Point Constraint + Rotation
color white { J = left[ matrix { E # R} right] }
color white { C: (X + R) - P = 0 }
color white { E = left[ matrix { 1 # 0 # 0 ## 0 # 1 # 0 ## 0 # 0 # 1 } right] }
color white { dot C: left[ matrix { V_x ## V_y ## V_z} right] + left[ matrix { A_x ## A_y ## A_z } right ] times left[ matrix { R_x ## R_y ## R_z } right ] = left[ matrix { 0 ## 0 ## 0 } right] }
color white { R = left[ matrix { 0 # R_z # -R_y ## -R_z # 0 # R_x ## R_y # -R_x # 0 } right] }